## Slide 1
频率特性的测量

## Slide 2: 实验目的
掌握通过实验测量典型环节的频率特性的方法。
掌握利用测量数据，作出对数幅频、相频特性曲线，并根据对数幅频曲线的渐近线估计出开环系统的传递函数的方法。

## Slide 3
实验原理
对于稳定的线性定常系统或环节，当其输入端加入一正弦信号。它的稳定输出是与输入信号同频率的正弦信号，但其幅值和相位将随着输入信号频率ω的变化而变化。
)
幅值相位

## Slide 4
实验原理
双踪信号比较法：
将正弦信号接系统输入端，同时用双踪示波器的Y1和Y2测量系统的输入端和输出端两个正弦波，示波器触发正确的话，可看到两个不同相位的正弦波，测出波形的周期D和相位差，则相位差
李沙育图形法：
以时间为参变量，绘制输入输出波形采取逐点，形成一个椭圆（或直线）。频率特性可以通过测量椭圆上的相应参数获得。
双踪信号比较法
李沙育图形法

## Slide 5
李沙育图
实验原理
Ym
Y0
Y0为椭圆和Y 轴交点间的长度的一半

## Slide 6
1、RC网络的频率特性测试
实验内容
频率取值(hz)参考：10，20，30，40，50，60，70，80，90，100，110，150，200，300，400，500，700， 800，1000，2000， 3000，5000，7000， 10000， 20000，40000，100000
实测
数据记录表格式如下
双踪信号比较法

## Slide 7
实验内容
2、二阶闭环系统幅频特性
频率取值参考（hz）：0.5、0.7、0.8、0.9、1、1.1、1.2、1.3、
1.6、2、5、7

## Slide 8
实验注意事项

## Slide 9
实验注意事项

## Slide 10
实验报告：
1．画出被测环节和系统的模拟电路图，并写出它们的传递函数。
2．分别列出实验中测得的数据和理论计算数据，绘出对应Bode图，并分析实测的Bode图产生误差的原因。
3、根据测量得到RC网络幅频对数曲线，求出该系统的开环传递函数。
思考题：
1、相频特性时，若把信号发生器的正弦信号送入Y轴，而把被测系统的输出信号送入X轴，试问这种情况下如何根据旋转的光电方向来确定相位的超前与滞后。
2、请阐述开环与闭环伯德图的意义。
实验内容