## Slide 1
控制系统的频域分析

## Slide 2: 目的与设备
实验目的：
掌握MATLAB语句绘制频域曲线
掌握频率分析的方法，即：伯德图、奈奎斯特
实验设备：
计算机、MATLAB

## Slide 3: 实验原理
频率分析法的特点：直观表现出系统的频率特性。
  1、Bode图-对数频率特性曲线
  增益与相位在不同频率下的变化与趋势，系统稳定性判断
  将幅频的乘法运算变为加减运算
  可通过实验法获取系统的频率响应，进而辨识出系统的传递函数

## Slide 4: 实验原理
Nyquist（奈奎斯特）曲线-对数幅相曲线
  根据开环频率特性在复平面绘出幅相轨迹，可判断闭环系统的稳定性
  依据：
    控制系统稳定的充要条件：Nyquist曲线按逆时针包围临界点（-1，j0）p圈，p为开环传递函数位于右半s平面的极点数，否则闭环系统不稳定。当开环传递函数包含虚轴上的极点时，闭合曲线应以半圆从右侧绕过该极点。

## Slide 5: 实验方法
Bode图绘制
函数：
说明：
    函数1中：给伯德图，角频率向量范围自动设定
    函数2中，角频率向量范围由人工设定，为对数等分，由函数，如
    函数3中，返回变量格式。计算所得的幅值,返回至窗口，不做图。
    如想详细了解命令，输入：查询
：给定

## Slide 6: 实验方法
如：
之间的变量范围，n为等分点数

## Slide 7: 实验方法
函数
在图上显示计算后的稳定裕度
返回变量格式，无图。Mg幅值裕度，wg对应的频率，Pc相角裕度，wc对应的频率
如稳定裕度
num = [5];
den = [1 3 4 0];
bode(num , den);
margin(num, den);
grid

## Slide 8: 实验方法
Nyquist图
函数：
 | W 的范围自动设定
 | W 的范围人工设定
 | 返回re,im,角频率，不做图
 | W 的范围自动设定
 | W 的范围人工设定
 | 返回re,im,角频率，不做图
如：
num = [10];
den = [1 2 10];
nyquist(num, den);
axis([-0.8,1.3,-1.8,1.8]);
figure(1);
grid;

## Slide 9: 实验内容
1、绘制开环传递函数图，并判断该闭环系统的稳定性，画出单位闭环系统的单位冲击响应。
2、一多环系统
结构如下图所示，试用频率曲线判断系统的稳定性。

## Slide 10: 实验要求
3．在Simulink仿真环境中，组成上述闭环系统的仿真框图，观察并记录单位阶跃响应曲线。
思考题：
伯德图中相角裕量与幅值裕量的物理意义是什么？